ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

РЕГІОНАЛЬНИЙ ОФІС ВОДНИХ РЕСУРСІВ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

пр-кт Дмитра Яворницького, 39-А, м. Дніпро, 49044, тел./факс (056) 720-91-56

E-mail: info@dovr.gov.ua, сайт: douvr.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 01038699

# Кризовий центр Держводагентства

# Інформація про водогосподарську обстановку за тиждень

(період з 24 по 30 січня 2024 р.)

| 1. | Узагальнена гідрометеорологічна обстановка по басейнах і суббасейнах річок | За гідрографо-географічним районуванням Дніпропетровська область повністю розташована в межах басейну Дніпра. Згідно схеми гідрографічного районування в межах району басейну річки Дніпро у Дніпропетровській області виділені два суббасейни: Середнього Дніпра (1 водогосподарська ділянка) та Нижнього Дніпра (12 водогосподарських ділянок). За інформацією Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології протягом звітного періоду на Дніпропетровщині переважала аномально тепла, з частими опадами у вигляді дощу, мокрого снігу, ожеледдю, ожеледицею та туманами погода. Середньодобові температури коливались у межах від 1о морозу до 2о тепла, що на 3-6о вище за норму, лише 23-24 січня вони були близькі до норми і становили 3-6о морозу. Максимальна температура повітря в найтепліші дні підвищувалась по області до 2-4о тепла. Мінімальна температура повітря в найхолодніші ночі знижувалась до 6-10о морозу. З початку місяця кількість опадів склала 56,8 мм при нормі за січень 40 мм. Протягом звітного періоду майже на всій території області утримувався сніговий покрив висотою від 0,5 до 6 см. На ранок 30 січня сніговий покрив скрізь зійшов за винятком східних районів, де він зберігається висотою 0,5-1 см |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гідрохімічна (якість води) та гідрогеологічна ситуація | Відповідно до Програми державного моніторингу вод за період з 22 по 28 січня 2024 р. лабораторією моніторингу вод та ґрунтів РОВР у Дніпропетровській області було відібрано 8 проб поверхневих вод в межах виконання діагностичного, операційного моніторингу: - р. Саксагань, Саксаганьське водосховище; - р. Інгулець, гідро пост; - Південне водосховище; - р. Інгулець, м. Кривий Ріг, вул. Переяслівська; - р. Інгулець, м. Кривий Ріг, вул. Суботня; - р. Інгулець, с. Інгулець; - р. Інгулець, с. Латівка; - р. Інгулець, с. Андріївка. В створі р. Саксагань, Саксаганьське водосховище вміст показників становив: розчинений кисень 9,97 мгО2/дм3, амоній-іони 0,37 мг/дм3, фосфат-іони 0,17 мг/дм3, залізо загальне 0,27 мг/дм3, марганець 0,02 мг/дм3, БСК 2,49 мгО2/дм3. За показниками солевмісту (сухий залишок, хлориди, сульфати) було визначено: хлориди 765,79 мг/дм3; сухий залишок 2802 мг/дм3, сульфати 653,21 мг/дм3. В створі р. Інгулець, гідро пост вміст показників становив: розчинений кисень 9,94 мгО2/дм3, амоній-іони 0,17 мг/дм3, фосфат-іони 0,40 мг/дм3, залізо загальне 0,10 мг/дм3, марганець - 0,02 мг/дм3, БСК 2,49 мгО2/дм3. За показниками солевмісту (сухий залишок, хлориди, сульфати) було визначено: хлориди 191,45 мг/дм3; сухий залишок 1308 мг/дм3, сульфати 528,37 мг/дм3. В створі Південне водосховище вміст показників становив: розчинений кисень 9,98 мгО2/дм3, амоній-іони 0,15 мг/дм3, фосфат-іони 0,14 мг/дм3, залізо загальне 0,10 мг/дм3, марганець 0,02 мг/дм3, БСК 2,49 мгО2/дм3. За показниками солевмісту (сухий залишок, хлориди, сульфати) було визначено: хлориди 108,13 мг/дм3; сухий залишок 1050 мг/дм3, сульфати 384,24 мг/дм3. В п’яти створах, від р. Інгулець, м. Кривий Ріг, вул. Переяслівська до р. Інгулець, с. Андріївка, вміст розчиненого кисню визначався в діапазоні від 9,95 мгО2/дм3 до 9,99 мгО2/дм3, амоній-іони – 0,15…0,20 мг/дм3, фосфат-іони – 0,36…0,40 мг/дм3, залізо загальне – 0,10…0,13 мг/дм3, марганець – 0,02…0,11 мг/дм3, БСК – 2,46…2,49 мгО2/дм3. За показниками солевмісту (сухий залишок, хлориди) було визначено поступове підвищення концентрації від р. Інгулець, м. Кривий Ріг, вул. Переяслівська до р. Інгулець, с. Андріївка. За вмістом хлоридів – 168,40…425,44 мг/дм3; за вмістом сухого залишку – 1274…1766 мг/дм3. Вміст сульфатів в р. Інгулець від 432,08 мг/дм3 до 528,37 мг/дм3. Крім того було відібрано та відправлено 12 проб поверхневої води до лабораторії Сіверсько-Донецького БУВР та до лабораторії моніторингу вод Західного регіону Дністровського БУВР для виконання хімічних (пріоритетних) та басейнових специфічних показників |
| 3. | Робота водогосподарського комплексу |
| 3.1 | Робота насосних станцій (об’єми перекачаної води), каналів та ГТС | За даними підвідомчих управлінь РОВР у Дніпропетровській області гідротехнічні споруди, насосні станції, знаходились у належному стані і працювали на затверджених режимах. Постійно проводяться доглядові роботи за технічним станом гідроспоруд та по підтриманню естетичного і санітарного стану на спорудах та прилеглих до них територіях. Для захисту від підтоплення населених пунктів задіяні 9 дренажних насосних станцій, які працюють по мірі надходженні дренажних вод до аванкамер та 13 свердловин вертикального дренажу. З початку 2024 року дренажними НС та свердловинами відкачано 35,155 тис.м3 води, спожито 2,402 тис.кВт електроенергії. Дренажні насосні станції працюють в проектному режимі. За інформацією Управління каналу Дніпро-Донбас рівень води в Орiльському в-щi на 30.01.2024 р. складає 103,10 м БС (НПР 103,30 м БС), обсяг W = 14,680 млн.м3. Попуск з Орільского в-ща на 08:00 30.01.2024 р.– відсутній. Позначка Краснопавлiвського в-ща 30.01.2024 р. складає 108,49 м БС (НПР 120 м БС), обсяг W = 127,374 млн.м3. Попуск з Краснопавлівського в-ща в р. Сіверський Донець на 08:00 30.01.2024 р. – відсутній. Якість води по жорсткості в Краснопавлівському в-щі на донному водовипуску (поверхнева) станом на 25.01.2024 р. (при нормі 7,0 мг-екв/дм3) – 7,75 мг-екв/дм3. Станом на 08:00 30.01.2024 р. насосні станції 1÷12 не працюють в технологічному режимі |
| 3.2 | Режим роботи ГЕС на водосховищах | За інформацією Кам'янського управління захисних масивів дніпровських водосховищ протягом звітного періоду Середньодніпровська ГЕС працювала на притокових витратах з попусками в нижній б'єф від 1247 до 1740 м3/с за добу. Рівень Кам’янського водосховища в верхньому б'єфі біля греблі СДГЕС утримувався в межах відміток 63,83…63,86 м, а рівень р. Дніпро в нижньому б'єфі біля греблі СДГЕС коливався в межах – 51,56…51,70 м. Насосними станціями Управління за звітний період перекачано 1193,6 тис.м3 води (в т.ч по Кременчуцьким НС – 457,8 тис.м3, Верхньодніпровській НС – 736,6 тис.м3). Гідротехнічні споруди Управління та насосні станції, знаходились у належному стані і працювали у затверджених режимах. Продовжується спрацювання Верхового водосховища, що на р. Самоткань (Верхньодніпровський захисний масив). Гідрогеологічні умови на захищених територіях прибережної зони Кам'янського водосховища в основному задовільні. За інформацією Нікопольського управління захисних масивів дніпровських водосховищ. Рівні води у регулюючих водосховищах: у Шолоховському – 25,17…25,21 м при НПР 31,2 м, у Миколаївському – 15,37…15,46 м при НПР 16,00 м. На річках: р. Базавлук – 4,57…4,74 м при НПР 4,75 м, р. Томаківка – 7,10…7,48 м при НПР 8,25 м. На Томаківській НС за тиждень було відпрацьовано 24 маш.год та перекачано 432 тис.м3 води. На Базавлуцькій НС за тиждень було відпрацьовано 123 маш.год та перекачано 2214 тис.м3 води. На Нікопольській НС за тиждень було відпрацьовано 12 маш.год та перекачано 12 тис.м3 води. Всього за тиждень насосними станціями відпрацьовано 159 маш.год. та перекачано 2658 тис.м3 води. Рівень ґрунтових поступово знижується. По м. Нікополь підтоплення не має |
| 4. | Пропуск повені і паводків |
| 4.1 | Введенні ступені протипаводкового захисту | Режим повсякденної діяльності |
| 4.2 | Режим пропуску повені/ паводку | За інформацією Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології протягом звітного періоду на Кам’янському водосховищі спостерігалися добові коливання рівнів води в межах 1-3 см, на Дніпровському водосховищі – в межах 1-13 см. Внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження р. Дніпро в старе природнє русло, рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській області (ІІІ рівень небезпеки – коричневий). На більшості річок області спостерігалось коливання рівнів води в межах 1-7 см. Протягом звітного періоду на річках та водосховищах області спостерігалися льодові явища у вигляді заберегів, льодоставу або неповного льодоставу. На річках з суцільним льодоставом за даними вимірювань на 25 січня товщина льоду складала 9-15 см. На р. Інгулець біля м. Кривий Ріг льодові явища були відсутні. На р. Солона біля с. Новопавлівка спостерігається затоплення заплави шаром 0,5-0,6 м, на р. Мокра Сура біля смт Кринички затоплення заплави шаром 0,2-0,3 м. На р. Інгулець біля м. Кривий Ріг внаслідок скидів води з Карачунівського водосховища впродовж 24 січня відмічалося різке підвищення рівня води на 43 см до відмітки 377 см над нулем поста (31,34 м БС-77). Протягом 25-26 січня рівні води коливалися в межах 340-378 см над нулем поста (30,91-31,35 м1БС-77). Протягом 27-30 січня рівень води утримувався на відмітках 374-376 см над нулем поста (31,31-31,33 мБС-77). Вода не досягла відмітки заплави. Течія відсутня в р. Мокра Сура біля смт Кринички, на р. Самара біля с. Коханівка та на р. Мала Терса біля с. Троїцьке. Поточна водність річок вища за норму (по відношенню до місячної норми): - на р. Оріль біля смт Царичанка – 242 % - на р. Самара біля с. Кочережки – 141 % |
| 5. | Інформація про надзвичайні ситуації (НС) |
| 5.1 | Інформація про надзвичайні ситуації, що трапилися, чи ліквідація яких була завершена у звітний період, з повним описом ситуації | НС не відбувалось |
| 6. | Виконавець: черговий АДС відділу ведення водного кадастру та ТЕБ | Анастасія Кигим, тел. 0973648833 |

Заступник  начальника                                                                   Ольга ЧЕХУН

| ВІДОМОСТІ ПРО РЕЖИМ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ Дніпропетровської області станом на 8 годину 30 січня 2024 року |
| --- |
| Річка, гідропост | Рівень води | Зміна рівня води (см): | Рівень води – багаторічні дані за період повені, см над нулем поста | Небез-печна позначка,см над нулем поста | Темпе-ратура води, °С | Льодові явища, товщина льоду, см |
|  | над нулем поста, см | м БC | за добу |  | Най-вищий | Най-ниж-чий |  |  |  |
| Кам'янське в-ще, Верхньодніпровськ | 385 | 63,85 | 0 |  | 455 | 400 | 520 |  | Льодостав |
| Дніпровське в-ще, Сухачівка | 755 | 51,26 | +2 |  | 969 | 780 | 880 | 0,7 | Забереги залишкові |
| Дніпровське в-ще, Дніпро | 753 | 51,24 | 0 |  | 874 | 772 | 831 | 0,3 | Забереги залишкові |
| Дніпровське в-ще, Лоцмано-Кам'янка | 747 | 51,18 | +3 |  | 816 | 756 | 919 | 0,4 | Забереги залишкові |
| Оріль, Царичанка | 322 | 60,31 | +4 |  | 819 | 233 | 718 | 0,0 | Забереги |
| Самара, Коханівка | 212 | 77,32 | -1 |  | 303 | 133 | 260 | 0,2 | Льодостав, стояча вода |
| Самара, Павлоград | 152 | 61,29 | 0 |  | 485 | 145 | 296 | 0,8 | Ополонки |
| Самара, Кочережки | 299 | 55,45 | 0 |  | 1068 | 249 | 680 | 0,2 | Забереги |
| Велика Тернівка, Богданівка | 192 | 65,44 | +5 |  | 441 | 177 | 336 | 0,4 | Неповний льодостав |
| Вовча, Васильківка | 46 | 65,87 | 0 |  | 823 | 77 | 632 | 1,9 | Забереги |
| Солона, Новопавлівка | 257 | 99,25 | 0 |  | 332 | 153 | 350 | 0,0 | Льодостав |
| Гайчур, Андріївка | 409 | 78,44 | -1 |  | 761 | 394 | 770 |  | Льодостав |
| Мала Терса, Троїцьке | 828 | 68,33 | +4 |  | 990 | 711 | 820 |  | Льодостав, Тл = 12 стояча вода |
| Кільчень, Олександрівка І | 283 | 69,73 | 0 |  | 390 | 220 | 329 |  | Льодостав |
| Мокра Сура, Кринички | 364 | 76,11 | -4 |  | 447 | 329 | 700 | 0,2 | Вода на льоду, стояча вода |
| Інгулець, Кривий Ріг | 374 | 31,31 | 0 |  | 811 | 359 | 570 | 1,0 | Чисто |